## Slide 1: Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura pevných látek Deformace pevného tělesa Hookův zákon
Teplotní délková roztažnost
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

## Slide 2: Struktura pevných látek
Pevné látky lze rozdělit do dvou skupin:
krystalické (krystaly)
amorfní (beztvaré)
Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním částic z nichž jsou složeny. Vyskytují se jako monokrystaly nebo polykrystaly.

## Slide 3: Deformace pevného tělesa
    Deformace = změna tvaru tělesa vyvolaná vnější silou.
    Existují dva druhy deformace:
    elastická (pružná) – přestane-li deformační síla působit, vrátí se těleso do původního stavu
    - dočasná deformace
    plastická (tvárná) – změna tvaru tělesa je trvalá

## Slide 4: Deformace pevného tělesa
    Deformační síly mohou působit různým směrem – podle toho nastává změna tvaru tělesa:
    deformace tahem
    – vzniká působením dvou stejně velkých sil směrem ven z tělesa
    – dochází k prodloužení
    – např. lana výtahů, jeřábů, tažné háky

## Slide 5: Deformace pevného tělesa
    deformace tlakem
    – síly působí směrem dovnitř tělesa
    – zmenšuje se délka a zároveň se zvětšuje příčný rozměr
    – např. pilíře, nosníky, podpěry, stěny budov

## Slide 6: Deformace pevného tělesa
    deformace ohybem
    – vzniká při průhybu nosníku
    – dolní vrstvy se prodlužují a jsou deformovány tahem, horní vrstvy se zkracují a jsou deformovány tlakem, střední vrstva je neutrální
    – závisí na profilu (příčném řezu) – L, U, I

## Slide 7: Deformace pevného tělesa
    deformace kroucením
    – dvě silové dvojice způsobují otáčení válce opačným směrem
    – např. hřídele, vrtáky, závitníky, šroubováky

## Slide 8: Deformace pevného tělesa
    deformace smykem
    – síly působí rovnoběžně s horní a dolní podstavou
    – např. nýty, šrouby

## Slide 9: Hookův zákon
    Platí pro pružnou deformaci tahem (tlakem).
    V tělese vznikají síly pružnosti Fp.
    Při deformaci vzniká stav napjatosti, který charakterizuje veličina normálové napětí σn.
    Platí: [N.m-2 , Pa]

## Slide 10: Hookův zákon
    Působením deformujících sil se těleso prodlouží z původní délky l1 na délku l.
    Platí:
    prodloužení:
    relativní (poměrné) prodloužení:
    Hookův zákon: Při pružné deformaci tahem je normálové napětí přímo úměrné relativnímu prodloužení.
    Platí: E – modul pružnosti v tahu (látková konstanta)
∆l = l - l1
ε = ∆l/l1

## Slide 11: Hookův zákon
    Deformační diagram – závislost normálového napětí na poměrném prodloužení.

## Slide 12: Teplotní délková roztažnost
    Změna délky tělesa je přímo úměrná změně teploty.
    Platí: α – teplotní součinitel délkové roztažnosti
    – jednotkou je K-1
    l1 – počáteční délka tyče při teplotě t1
    l – délka tyče při vyšší teplotě t
    ∆t – teplotní rozdíl
    ∆t = t – t1
∆l = αl1 ∆t

## Slide 13: Teplotní délková roztažnost
    Platí:
l = l1 (1+ α∆t)

## Slide 14: Příklad:
S jakým prodloužením je třeba počítat u kolejnice, která má při nejnižší teplotě délku 20 m, jestliže se teploty pohybují od -30 °C do 50 °C?
(Součinitel α pro ocel je 1,2 .10-5 K-1.)
Řešení: 1,9 cm

## Slide 15: Použitá literatura a www stránky
Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika
RNDr. Milan Bednařík, CSc
doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc
Sbírka úloh pro střední školy
Oldřich Lepil a kolektiv
Fyzika pro střední školy
doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc
RNDr. Milan Bednařík, CSc
Fyzweb.cz